## Slide 1: Sicherungs- bzw. Rettungsmodus
Gilt in dieser Form nur für GP 900 11b
Der Trupp erhält das Funk-
gerät und schaltet den Kipp-
hebel vor Beginn seines
Auftrages auf Stellung „C“
Es erklingen Aufmerksam-
keitstöne  der Sicherungsmodus ist aktiv !
Alle 3 Minuten sendet des Funkgerät kurze Aufmerksamkeitstöne aus, durch Betätigen der Sprechtaste erfolgt Quittierung (Zeit dafür 30 Sekunden)
Erfolgt die Deaktivierung nicht innerhalb der 30 Sekunden, geht das Funkgerät in den Rettungsmodus über!

## Slide 2: Sicherungs- bzw. Rettungsmodus
Rettungsmodus:
  Das Funkgerät wechselt eigenständig sofort auf den primären Arbeitskanal (Potsdam = K 55), egal welcher Funkkanal zuvor eingestellt war!
  Auslösung Intervallrhythmus von 5 Sekunden Dauer
    Pfeifton – Senden – Pfeifton – Empfangen
Im Rettungsmodus (Zustand Senden) muss am Funkgerät des Trupps keine Sprechtaste betätigt werden, es wird alles übertragen.
Der Rettungsmodus ist solange aktiv, bis das Funkgerät ausgeschaltet wird. Zurückschalten des Kippschalters auf Stellung „A“ deaktiviert ausschließlich des Sicherungsmodus, sofern kein Alarm auslöste.